Załącznik nr 2 do SWZ

Wykonawca:

…………………………………….…...………………………………………..

Specyfikacja techniczna samochodu typu mikrobus

| Lp. | Minimalne wymagania postawione przez Zamawiającego | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (wpisać oferowany parametr lub Tak/Nie) |
| --- | --- | --- |
|  | Samochód 9-cio miejscowy typu mikrobus, fabrycznie nowy wyprodukowany w latach 2020-2023; przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych |  |
|  | 12 lat gwarancji na perforację blach nadwozia |  |
|  | wysokość samochodu do 2000 mm |  |
|  | długość samochodu powyżej 5000 mm |  |
|  | rozstaw osi do 3400 mm |  |
|  | odległość podłogi od podłoża min. 565 mm |  |
|  | prześwit (najniższy punkt samochodu od podłoża) 165 mm |  |
|  | silnik wysokoprężny (turbo diesel) - o pojemności 1,9 cm3 lub wyższej |  |
|  | moc silnika - powyżej 110 KM, spełniający wymagania EURO 6 lub wyżej |  |
|  | skrzynia biegów 6-stopniowa manualna |  |
|  | napęd na przednią oś |  |
|  | tempomat |  |
|  | immobilizer |  |
|  | kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, wspomaganie układu kierowniczego |  |
|  | fotel kierowcy z regulacją wysokości, regulacją podparcia odcinka lędźwiowego i z podłokietnikiem |  |
|  | podwójne siedzenie dla pasażera w przedziale kierowcy |  |
|  | poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń |  |
|  | bezwładnościowe trójpunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami |  |
|  | 2 + 1 osobowe siedzenie w II rzędzie (fotele i kanapy w gniazdach szybkiego demontażu – składane i wyjmowane) |  |
|  | 3 niezależne fotele z regulacją pochylenia oparć/ lub bez regulacji pochylenia oparć w III rzędzie (fotele i kanapy w gniazdach szybkiego demontażu – składane i wyjmowane) |  |
|  | atestowane mocowania dla wózka inwalidzkiego (listwy/uchwyty w podłodze, pasy mocujące wózek, pasy bezpieczeństwa dla osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim) |  |
|  | okno przesuwne w przestrzeni pasażersko-ładunkowej po lewej stronie/ lub okno stałe w przestrzeni pasażersko-ładunkowej |  |
|  | dwa trójpunktowe pasy bezpieczeństwa w I rzędzie oraz jeden biodrowy |  |
|  | dwa trójpunktowe pasy bezpieczeństwa w II rzędzie oraz jeden biodrowy |  |
|  | system ABS |  |
|  | system ESP |  |
|  | hamulce tarczowe wentylowane przód i tył/ lub hamulce tarczowe wentylowane z przodu i zwykłymi z tyłu |  |
|  | ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej |  |
|  | drzwi przesuwne w przestrzeni pasażerskiej z prawej strony |  |
|  | klapa tylna otwierana do góry lub na boki |  |
|  | wyłożenie matą gumową podłogi przestrzeni pasażersko ładunkowej, oświetlenie stopnia wejściowego |  |
|  | oświetlenie przestrzeni pasażerskiej |  |
|  | pełnowymiarowe koło zapasowe |  |
|  | szyba tylna ogrzewana |  |
|  | auto alarm z centralnym zamkiem |  |
|  | klimatyzacja z regulacją |  |
|  | felgi ze stopów nieżelaznych |  |
|  | winda z udźwigiem 350 kg z UDT |  |

UWAGA! Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli.

W przypadku spełnienia powyższych wymagań należy wpisać „TAK” lub podać oferowany parametr.

Zaznaczenie „NIE” w którymkolwiek punkcie lub podanie mniejszego parametru niż minimum wymagane przez Zamawiającego, skutkować będzie odrzuceniem oferty jako nie odpowiadającej treści SWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)